BYTE AV BRÄNSLEGIVARE

Har du som jag tröttnat på att aldrig veta hur mycket bränsle det är kvar i bränsletanken.

Som original i min Ballad sitter ett VDO system, givare med tillhörande bränsleinstrument. Givaren är en mekanisk konstruktion som hänger sig och krånglar alltför ofta för att vara något att lita på. Jag beslöt att byta ut den mot en Vema givare istället, för att slippa vidare bekymmer. Hjertmans har en med artikelnummer 5300-200 som passar perfekt i det gamla fastsvetsade VDO fästet om man kompletterar med en givarfläns  5300-96, skruvhålen passar. Det behövs också en gummipackning för att få tätt, och om man inte vill göra den själv så köper man en underring 5300-97, i den satsen ingår en passande packning. Resten blir över. Det gamla VDO instrumentet behålles, det visar rätt till Vema givaren.

Dra även en jordkabel mellan motor och bränsletank, den nya givaren är elektriskt helt frånskild, till skillnad från den gamla. Alternativt kan man för att slippa dra nya kablar, jorda den blå givarkabeln i bränsletanken.

1066    Ganador