| Båttyp | Båtnamn | Ägare |
| --- | --- | --- |

| Motorn | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| Kontrollera oljenivån i motorn (olja och oljefilter redan bytta på hösten) |  |  |  |  |  |
| Kontrollera kylvattennivå i färskvattensystemets expansionstank. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera impeller för skador, eventuellt byt. Montera tillbaka impellern. |  |  |  |  |  |
| Propelleraxelgenomföring, kontrollera och fyll fett, respektive olja i packbox. Smörj ”Black Jack”-tätning med avsett fett. Tips: Tryck in rätt mängd fett i ett ”MacDonalds” sugrör, platta till röret och tryck in det mellan ”Black Jack” och propelleraxeln. Pressa fettet genom sugröret in i ”Black Jack”-tätningen. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera oljenivå segelbåtsdrev eller backslag. |  |  |  |  |  |
| Starta motorn kort och kör ut eventuell vinterkonserveringsmedel (t ex Vake) ur motorns sjövattenkylkrets. Samla upp vätskan i en spann vid avgasutloppet och lämna i miljöstation. Tips: Den begagnade konserveringsblandningen kan återvändas någon eller några säsonger om man är noga med att först testa blandningens fryspunkt. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera offeranod drev. Säkerställ elektrisk kontakt mellan drevets gods och anod. Byt anod varje år. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera offeranod propelleraxel. Säkerställ elektrisk kontakt mellan drevets gods och anod. Byt anod varje år |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att sjövattenfilter är rensat. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att inga elledningar eller kabelskor är skadade/trasiga. Byt vid behov. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att reglage (gas/backslag) går lätt, smörj vid behov. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera drivremmar för sprickor eller slitage och kontrollera remspänningen. Byt remmar vid tveksamhet. |  |  |  |  |  |
| Ny drivknutsbälg på Aquamatic-drevet, enl tillverkarens anvisningar. |  |  |  |  |  |
| Smörj fettnipplar på Aquamatic-drevet. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera oljenivå i hydraulstyrning, ha med olja i reserv. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera oljenivå i bogpropeller, ha med olja i reserv. |  |  |  |  |  |
| Kontroller att olja, alla filtertyper, glykolblandning (50%), impeller m m finns med i reserv ombord. |  |  |  |  |  |

| Skrov och däck | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| Före montering av propeller. Smörj rörliga delar på foldingpropeller, även splines. Smörj dock aldrig kona eller kil oavsett propellertyp. |  |  |  |  |  |
| Kolla att alla logg- och lodgenomföringar är hela och att blindpluggar finns på plats intill. |  |  |  |  |  |
| Sätt i dyvikan (om sådan finns). |  |  |  |  |  |
| Täta eventuella dräneringshål i topp och botten på rodret. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att hålen i silen till sjövattenintag för motor/drev är rensade och målade med tunn bottenfärg. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att propelleraxelmuttern är låst enligt specifikation för propellern.*) Tips: *) Vissa propellertillverkare (även försäkringsbolag m.t.p. stöldrisken) vill att man tar hem propellern över vintern och vid återmontage kontrollerar (byter) saxpinne / bleck / vikbricka. |  |  |  |  |  |
| Vid återmontering skall propellermuttern dras med momentnyckel till specificerat moment, se installationsmanual för propellern. |  |  |  |  |  |
| Aluminiumdrev skall målas med rätt bottenfärg (OBS ej kopparbaserad). Se instruktionsbok. |  |  |  |  |  |

| El | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| Kontrollera att batterier är fria från korrosion runt polskor. |  |  |  |  |  |
| Återanslut kablar till batterierna och dra åt. Var nog med att koppla rätt, var försiktig. Kortslutning kan vara farligt. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att destillerat vatten är fyllt hos vanliga öppna blybatterier. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att extra destillerat vatten finns med ombord. |  |  |  |  |  |
| Ladda batterierna innan sjösättning. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att alla lampor, lanternor och övriga förbrukare fungerar. |  |  |  |  |  |

| Gasol (Mer om gasolsystem i SXKs Båtpärm: vastkustkretsen.se, gå till Båtteknik, gå till Båtpärm) | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| Kontrollera att gasolbehållare är väl fastsatta, gäller även reserver. |  |  |  |  |  |
| Återmontera eventuellt lossad reduceringsventil. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera gasolsystemets täthet, enligt instruktion. |  |  |  |  |  |

| Rigg (Mer om av- och påmastning: vastkustkretsen.se, gå till Båtteknik, gå till Checklistor) | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| Kontrollera att inga skador skett på masten under vinterförvaringen, t.ex. bucklor eller sprickor. |  |  |  |  |  |
| Tvätta av mast och bom och behandla dem enligt masttillverkarens anvisningar |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att vantskruvar är utan skador (är raka, har rena gängor) och är inoljade med vantskruvsolja. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att fallen är utan nötningsskador. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att blockskivor till fallen går lätt, eventuellt rengör och smörj dem lätt. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera och smörj seglens rullsystem enligt tillverkarens anvisningar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att elkablar och anslutningar i masten är hela. Byt vid tveksamhet. |  |  |  |  |  |
| Smörj elkontakter med vaselin/kontaktspray. |  |  |  |  |  |
| Kontroller att lanternor och all el som går i masten fungerar innan påmastning. LED-lanternor måste kontrolleras med 12V spänning. |  |  |  |  |  |
| Tejpa allt vasst som kan komma i kontakt med segel/skot så att skador inte uppstår. |  |  |  |  |  |

| Före sjösättning | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| Kontrollera att säkerhetsutrustning, som förvarats på annan plats, finns ombord igen: |  |  |  |  |  |
| Flytvästar, frälsarkrans (motsv), löplinor. |  |  |  |  |  |
| Sjökort, navigator, vattentätt fodral till mobiltelefon. |  |  |  |  |  |
| Ankare, ankarlina/kätting, förtöjningslinor. |  |  |  |  |  |
| Brandsläckare, nödraketer och bloss, första-hjälpen-utrustning. |  |  |  |  |  |
| Provstarta motor. |  |  |  |  |  |

| Efter sjösättning och påmastning | Kontrollerat, år |
| --- | --- |
|  | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ | 20___ |
| Kolla efter läckor genom att öppna / stänga / öppna alla bordsgenomföringar. |  |  |  |  |  |
| Gör förbindelse prov på VHF-telefon. |  |  |  |  |  |
| Innan start av motor, avlufta ”Black Jack” propelleraxeltätning. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera mängd bränsle till motor. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att lanternor och annan elektrisk utrustning i masten fungerar. |  |  |  |  |  |
| Sätt an riggspänningen enligt tillverkarnas anvisningar. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att riggbultar är låsta med saxpinnar eller liknande. |  |  |  |  |  |
| Kontrollera att vantskruvar är låsta med saxpinnar eller liknande. |  |  |  |  |  |
| Tejpa allt vasst som kan komma i kontakt med segel/skot så att skador inte uppstår. |  |  |  |  |  |
| Provhissa segel, kontrollera att skot med mera är rätt dragna. |  |  |  |  |  |